Герметизаторы

Плоские уплотнения

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | 27 | 45 | 149 | 169 | 164 | 196 | 150 | 170 |
| D | 31 | 49 | 156 | 176 | 170 | 200 | 170 | 200 |
| b |  |  | 120 | 70 |  | 120 | 3 | 3 |
|  | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 10 | 20 |  |  |

Опорное кольцо

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | 485 | 675 | 776 | 972 | 1170 |
| D | 505 | 695 | 796 | 992 | 1190 |

Уплотнения стержня

|  | № | d | D | B | l1 | l2 | L | r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 170 | 200 | 17 | 8,5 | 10,5 | 18 | 1,5 |
|  | 2 | 168 | 176 | 4,8 | 2,5 | 3 | 6 | 0,5 |
|  | 3 | 150 | 170 | 11,4 | 6 | 6,5 | 12 | 1 |
|  | 4 | 120 | 140 | 11,4 | 6 | 7,5 | 12 | 1 |

Манжеты

(ниже даны типы производимых манжет)

| Профиль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5* | 6* | 7* | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 31 | 32 | 41 | 42 | 43 | 44 |  |  |  |  |  |
| d, мм | 26 | 19,2 | 5,56 | 12,7 | 170 | 168 | 150 | 120 | 30 | 32,5 | 32,5 | 46,8 | 90,3 |
| D, мм | 37,5 | 28 | 11,8 | 18,2 | 200 | 176 | 170 | 140 | 63 | 63 | 63 | 64,4 | 125, |
| B, мм | 7,6 | 5,4 | 4,025 | 3,4 | 17 | 4,8 | 11,4 | 11,4 |  |  |  | 10,65 |  |
| h, мм | 10 | 8 | 5 | 5,4 | 18 | 6 | 12 | 12 | 18 | 18 | 16 | 11,4 | 16 |

- манжеты данных профилей используются совместно

| Профили манжет | Самая обычная история, когда заказчику нужна именно такая манжета, оснастки на которую нет. Ничего страшного. Сделаем проект (2 недели), найдем оптимального изготовителя (1-2 недели). И опытный образец готов. Данные манжеты держат до 100 атм при работах по гидроразрыву нефтяных пластов |
| --- | --- |

#### Ремни приводные

| плоскозубчатые ремни Обозначение ремня по междунар. станд. Шаг зубьев, мм Число зубьев, шт Длина ремня, мм Т5/410 5.0 82 410 T 5/500 5.0 100 500 | T 5/630 5.0 126 630 25 T5/990 5.0 198 990 25 OXL 037 5.08 125 635 T 10/110 10.0 111 1110 130 XL 078 5.08 65 330.2 Т10/410 10 41 410 Т10/500 10 50 500 Т10/600 10 60 600 Т10/610 10 61 610 Т10/780 10 78 780 Т10/910 10 91 910 Т10/1110 10 111 1110 | Т10/1150 10 115 1150 Т10/1320 10 132 1320 Т10/1460 10 146 1460 Т10/1560 10 156 1560 Т 6,265 6,265 100 626,5 Т 6,943 6,943 72 499,9 Т 5,000 5,000 156 780 5-82-10 5 82 410 5-126-15 5 126 630 5-198-15 5 198 990 5,08-35-9,5 5,08 35 177,8 5,08-55-9,5 | 5,08 55 279,4 RPP 3-89-16 (16RPP3-267) 3 89 267 HTD 500-5M-15 5 100 500 | клиновые ремни № Шаг, мм Длина, мм 1 2.4 560 2 1.6 548 3 1.6 313.6 5 2,34 237,5 6 1,6 260 7 3,56 850,2 8 2,4 214,3 плоскозубчатые ремни Обозначение ремня по междунар. станд. | Шаг зубьев, мм Число зубьев, шт Длина ремня, мм 240 Н 12.7 48 609,6 270 Н 12.7 54 685,8 300 Н 12.7 66 838,2 330 H 12.7 66 838,2 360 H 12.7 72 914,4 420 H 12.7 84 1066,8 540 Н 12.7 108 1371,6 570 Н 12.7 114 1447,8 630 Н 12.7 126 1600 700 Н 12.7 140 1778 750 Н 12.7 150 1905 800 Н 12.7 160 2032 1100 Н 12.7 220 2794 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Изделия, которые мы делаем тоже:

Пластины толщиной 5, 10,20, и т.д. мм размером 500х500, стержни, цилиндры, шарики и другую самую разнообразную продукцию.